## Slide 1: Требования к современным моющим и дезинфицирующим средствам в перерабатывающей промышленности

## Slide 2: Требования
Наиболее важным требованием с экономической и экологической точки зрения:
как можно меньше
столько, сколько нужно
Для этого нам необходимы качественные продукты массового производства.
Такой подход дает возможность при экономном расходовании средств достигать безопасных и гигиенически безукоризненных условий в переработке молока

## Slide 3: 4 фактора мойки/дезинфекции
Четыре фактора оказывают основное влияние на результат мойки и дезинфекции в молокопереработке!
Температура
Время
Химия
Механика

## Slide 4: Температура + время
Максимальное действие достигается при температуре 45°C – 75°C
  45° C – начальный пункт расщепления жиров
  50° C – оптимальная температура для удаления белка
  60° C – ослабление чистящего действия из-за денатурирования белка
  75° C – ослабление чистящего действия из-за карамелизации лактозы
Длительность контакта/стабильность пены
  Мелкопузыристая, компактная пена
  Стабильность пены 10-15 минут
  Благодаря этому возможно отсроченное действие реагентов
  Пена предотвращает высыхание моющего средства на поверхности

## Slide 5: Температура + время + химия
Комплексообразователи
  Для уменьшения жесткости воды и растворения биопленки
Ингибиторы
  для усиления смачивания, способствования эмульгированию
  и омылению, а также защита от коррозии алюминия и цветных металлов
  (только в щелочной среде)
Тензиды
  Разделение грязевых частиц, которые прилипли к поверхности, благодаря подогнанному под конкретные требования набору анионных, нейтральных и катионных тензидов
  После применения микроорганизмы лишаются питательной среды.

## Slide 6: Температура + время + химия
Смачивающая сила
  Уменьшение поверхностного натяжения воды
  Способствует проникновению в каппиляры
  Повышает контактность между частичками грязи и
  моющей химией
Степень дисперсности:
  Предупреждение образования соединений коллоидных частиц
  Улучшенное удаление загрязнений, т.е., загрязнение может быть смыто жидкостью
Эмульгирующие свойства
  Создание жировой эмульсии в воде
  Более эффективное удаление загрязнений

## Slide 7: Температура + время + химия + механика
Механическое воздействие
  Мойка щётками – вопрос времени
  Распыление под давлением воды 25 бар
  для менее частого образования биоаэрозолей/
  реконтаминации

## Slide 8
Кислотные средства
Кислота
(органическая/неограническая)
Тензиды (анионные, нейтральные, катионные)
Ингибиторы коррозии
Дезинфекционное средство
Составляющие современного
моющего средства
Щелочные средства
Щёлочь
(неорганическая)
Тензиды
Ингибиторы
Дезинфекционное средство

## Slide 9
Загрязнение
Действие тензидов
Водный раствор без тензидов
Поверхность материала
… с тензидами,
mit Tensiden, щелочные, хлоро-, кислотносодержащие
Поверхность материала
Notes: Aufgrund der Oberflächenspannung (ohne Tensid) werden die mikroskopischen Vertiefungen in der Materialoberfläche nicht benetzt und ungenügend von organischen/anorganischen Verschmutzungen befreit.

## Slide 10
Защитный слой
Ингибиторы коррозии
Действие ингибиторов
Notes: Aufgrund der Oberflächenspannung (ohne Tensid) werden die mikroskopischen Vertiefungen in der Materialoberfläche nicht benetzt und ungenügend von organischen/anorganischen Verschmutzungen befreit.

## Slide 11
Комплексообразователи
Ионы кальция
Ионы магния
Комплексообра-зователи
Notes: Aufgrund der Oberflächenspannung (ohne Tensid) werden die mikroskopischen Vertiefungen in der Materialoberfläche nicht benetzt und ungenügend von organischen/anorganischen Verschmutzungen befreit.

## Slide 12
Механизмы воздействия дезинфекции
Схема клетки бактерии

## Slide 13
Электрофильные
Глютаральдегид
Механизмы воздействия дезинфекции
Литические
Спиртовые четвертичные аммонийные соединения
Окисляющие пероксиды,
Надуксусная кислота,
Соединения хлора

## Slide 14
Выбор для оптимального дезинфицирующего воздействия
Способ воздействия электрофильное, разлагающее или окисляющее действие
Быстрое действие
  Дезинфекция поверхностей за 15-30 минут
  Дезинфекция помещения (распыление) за 1-2 часа
Дезинфекция при слабом или сильном белковом загрязнении
Действенность в охлажденных помещениях
Совместимость материалов с поверхностями, деталями машин и прокладками
Смываемость на поверхностях, которые соприкасаются с продуктами питания
Экологичность и совместимость с системой очистки сточных вод на предприятии
Стойкость/экономичность
Сенсорные качества
Безопасность труда
Что должно предлагать современное
дезинфицирующее средство?

## Slide 15
Спектр воздействия различных
активных веществ
Группа активных веществ | Активное вещество | Препарат | Бактерии | Вирусы | Грибы | TBC | Споры | Белковые ошибки | Применение | Совмести-мость материалов | Запах
Спиртовые | Этанол | Suprades HD | + | (+) | + | + | - | мало | Руки | Хорошая | Средний
 | Пропанол | Germicidan Rapid | + | + | + | + | + | мало | Поверхности | Хорошая | Средний
Альдегиды | Глютараль-дегид | Germicidan FF Plus | + | + | + | + | + | нет | Поверхности | Очень хорошая | Средний
Галоидные соли | Хлор | ANTI-GERM SR C 50 | + | + | + | + | + | да | Поверхности | Коррозий-ная | Сильный
 | Натрия дихлоризо-цианурат | ANTI-GERM DES AIR | + | + | + | + | + | да | Поверхности дезинфекция воды и воздуха | Хорошая | Средний
 | Йод | Germicidan Iodes | + | (+) | (+) | (+) | - |  | Поверхности | Коррозий-ная | -
Окислители | Перекись водорода | ANTI-GERM WP Flüssig | + | + | + | + | + | да | CIP (очистка на месте) | Коррозий-ная | Сильный
 | Надуксусная кислота | ANTI-GERM Peroxan Forte | + | + | + | + | + |  | Поверхности CIP (очистка на месте) | Коррозий-ная | Сильный
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | Четвертич-ные аммонийные соединения | ANTI-GERM BAC | (+) | (+) | (+) | - | - | да | Поверхности | Хорошая | -
 | Alkylamine |  | + |  |  | + | - | Да | Поверхности | Хорошая | -

## Slide 16
Моющее и дезинфицирующее средство под конкретные потребности
Регулярный контроль результатов дезинфекции и мойки
Правильная техника применения
Общая концепция применения
моющих и дезинфицирующих средств
Безопасность продуктов питания со стандартизированным всеохватывающим анализом Стандартизированная программа управления санитарной профилактикой

## Slide 17
Благодаря данной системе ССУ могут быть обнаружены критически пункты для совершенствования существующей системы гигиены и, благодаря применению соответствующих препаратов, достигается оптимальное соотношение затрат и полученных результатов
ANTI-GERM при этом берет на себя не только мониторинг всех процессов, но и, используя свои ноу-хау, и благодаря экспертному сопровождению, целевому повышению квалификации Ваших сотрудников, помогает достичь принципиально нового стандарта гигиены и более высокой производительности
Что это означает конкретно для предприятий:
Высокий уровень безопасности и соблюдение экологических стандартов и норм качества
Экономия затрат на ресурсы
Экономия затрат труда при текущем повышении квалификации сотрудников

## Slide 18
Пример оптимизации с системой SSOP
Общая экономия затрат: 27%
Экономия времени для производства: 23%
Пример: цистерна для сырого молока
Экономия: 14,68 €
Экономия: 18 минут
Цистерна для сырого молока/ 300 дней
Экономия: 4.404 €
Экономия: 90 часов
3 цистерны/ 300 дней
Экономия: 13.212 €
Экономия: 270 часов

## Slide 19
Vielen Dank!
Спасибо за внимание!